Установочно-присоединительные размеры двигателей для частотно-регулируемого привода

Монтажное исполнение IM1081

| Тип двигателя | Размеры, мм |
| --- | --- |
|  | L1 | L10 | L17 | L30 | L31 | b1 | b10 | b16 | b30 | h | h1 | h10 | h31 | d1 |
| АИР56 | 23 | 71 | 10 | 310/ 410 | 36 | 4 | 90 | 10 | 120 | 56 | 4 | 7 | 150 | 11 |
| АИР63 | 30 | 80 | 10 | 340/ 440 | 40 | 5 | 100 | 10 | 135 | 63 | 5 | 7 | 160 | 14 |
| АИР71 | 40 | 90 | 7 | 373/ 473 | 45 | 6 | 112 | 10 | 160 | 71 | 6 | 8 | 188 | 19 |
| АИР80А | 50 | 100 | 10 | 397/ 497 | 50 | 6 | 125 | 12 | 180 | 80 | 6 | 9 | 204,5 | 22 |
| АИР80В,С | 50 | 100 | 10 | 421/ 521 | 50 | 6 | 125 | 12 | 180 | 80 | 6 | 9 | 204,5 | 22 |
| АИР90 | 50 | 125 | 10 | 437/ 537 | 56 | 8 | 140 | 12 | 198 | 90 | 7 | 10 | 230 | 24 |
| АИР100S | 60 | 112 | 12 | 460/ 560 | 63 | 8 | 160 | 16 | 226 | 100 | 7 | 12 | 246,5 | 28 |
| АИР100L | 60 | 140 | 12 | 491/ 591 | 63 | 8 | 160 | 16 | 226 | 100 | 7 | 12 | 246,5 | 28 |
| АИР112 | 80 | 140 | 12 | 533/ 633 | 70 | 10 | 190 | 16 | 250 | 112 | 8 | 14 | 276 | 32 |
| АИР132S | 80 | 140 | 12 | 563/ 663 | 89 | 10 | 216 | 16 | 287 | 132 | 8 | 16 | 316 | 38 |
| АИР132М | 80 | 178 | 12 | 601/ 701 | 89 | 10 | 216 | 16 | 287 | 132 | 8 | 16 | 316 | 38 |
| А132S4,6 | 80 | 140 | 12 | 605/ 705 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | - | 13 | 330 | 38 |
| А132М2 | 80 | 178 | 12 | 605/ 705 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | - | 13 | 330 | 38 |
| А132М4,6 | 80 | 178 | 12 | 645/ 745 | 89 | 10 | 216 | 12 | 255 | 132 | - | 13 | 330 | 38 |
| АИР160S2 | 110 | 178 | 15 | 705/ 805 | 108 | 12 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 42 |
| АИР160S4,6,8 | 110 | 178 | 15 | 705/ 805 | 108 | 14 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 48 |
| АИР160М2 | 110 | 210 | 15 | 745/ 845 | 108 | 12 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 42 |
| АИР160М4,6,8, 12,16 | 110 | 210 | 15 | 745/ 845 | 108 | 14 | 254 | 15 | 350 | 160 | - | 20 | 405 | 48 |
| А180S2 | 110 | 203 | 15 | 745/ 845 | 121 | 14 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 48 |
| А180М2 | 110 | 241 | 15 | 805/ 905 | 121 | 14 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 48 |
| А180S4 | 110 | 203 | 15 | 745/ 845 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 55 |
| А180М6 | 110 | 241 | 15 | 745/ 845 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 55 |
| А180М4,8 | 110 | 241 | 15 | 805/ 905 | 121 | 16 | 279 | 15 | 350 | 180 | - | 23 | 425 | 55 |
| А180МА12, В12 | 110 | 241 | 15 | 820/ 920 | 121 | 16 | 279 | 15 | 380 | 180 | - | 23 | 455 | 55 |
| А200М2,12 | 110 | 267 | 19 | 820/ 920 | 133 | 16 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 55 |
| А200L2,A12 | 110 | 305 | 19 | 905/ 1005 | 133 | 16 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 55 |
| A200M4,6,8 | 140 | 267 | 19 | 850/ 950 | 133 | 18 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 60 |
| A200L4,6,8 | 140 | 305 | 19 | 935/ 1035 | 133 | 18 | 318 | 19 | 380 | 200 | - | 28 | 475 | 60 |
| A200LB12 | 110 | 305 | 19 | 940/ 1040 | 133 | 16 | 318 | 19 | 415 | 200 | - | 27 | 490 | 55 |
| A225M2 | 110 | 311 | 19 | 940/ 1040 | 149 | 16 | 356 | 19 | 420 | 225 | - | 32 | 515 | 55 |
| A225M4,6, 8,A12 | 140 | 311 | 19 | 970/ 1070 | 149 | 18 | 356 | 19 | 420 | 225 | - | 32 | 515 | 65 |
| A250S2 | 140 | 311 | 24 | 1030/ 1130 | 168 | 18 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 65 |
| A250M2 | 140 | 349 | 24 | 1030/ 1130 | 168 | 18 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 65 |
| A250S4,6,8 | 140 | 311 | 24 | 1030/ 1130 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 75 |
| A250M6,8 | 140 | 349 | 24 | 1030/ 1130 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 75 |
| A250M4 | 140 | 349 | 24 | 1090/ 1190 | 168 | 20 | 406 | 24 | 495 | 250 | - | 32 | 595 | 75 |
| A280S2 | 140 | 368 | 24 | 1150/ 1250 | 190 | 20 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 70 |
| A280S6,8 | 170 | 368 | 24 | 1120/ 1220 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 80 |
| A280S4 | 170 | 368 | 24 | 1180/ 1280 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 80 |
| A280M2 | 140 | 419 | 24 | 1150/ 1250 | 190 | 20 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 70 |
| A280M6,8 | 170 | 419 | 24 | 1240/ 1340 | 190 | 22 | 457 | 24 | 495 | 280 | - | 32 | 625 | 80 |
| A280M4 | 170 | 419 | 24 | 1360/ 1460 | 190 | 22 | 457 | 24 | 605 | 280 | - | 32 | 735 | 80 |
| A315S2 | 140 | 406 | 28 | 1300/ 1400 | 216 | 20 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 75 |
| A315S4,6,8 | 170 | 406 | 28 | 1360/ 1460 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 90 |
| A315M2 | 140 | 457 | 28 | 1300/ 1400 | 216 | 20 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 75 |
| A315M6,8 | 170 | 457 | 28 | 1360/ 1460 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 90 |
| A315M4 | 170 | 457 | 28 | 1430/ 1530 | 216 | 25 | 508 | 28 | 605 | 315 | - | 46 | 770 | 90 |
| A355SM2 | 170 | 500/ 560 | 28 | 1575/ 1675 | 254 | 22 | 610 | 28 | 730 | 355 | - | 55 | 925 | 85 |
| A355SM4,6,8 | 210 | 500/ 560 | 28 | 1615/ 1715 | 254 | 28 | 610 | 28 | 730 | 355 | - | 55 | 925 | 100 |
| A355ML4,6,8 | 210 | 560/ 630 | 28 | 1760/ 1860 | 254 | 28 | 610 | 28 | 730 | 355 | - | 55 | 925 | 100 |

* Первая цифра соответствует длине конструкции двигателя с независимой вентиляцией, без энкодера; вторая цифра – длине конструкции двигателя с независимой вентиляцией и установленным энкодером.

Размер L30 может быть изменен (как в большую, так и в меньшую сторону) по согласованию с заказчиком.